## Slide 1: Aljabar Boolean
Seorang matematikawan Inggris, George Boole pada Tahun 1854 menemukan Aturan dasar logika yang disebut Aljabar Boolean

## Slide 2
Konversi ke Bentuk Standar/Kanonik (3 Variabel)
Cari bentuk standar dari f(x,y,z) = y’ + xy + x’yz’
Jawab:
Bentuk SOP-nya = ..........
f(x,y,z) = y’ + xy + x’yz’
= y’(x+x’)(z+z’) + xy(z+z’) + x’yz’
= (xy’ + x’y’)(z+z’) + xyz + xyz’ + x’yz’
f(x,y,z) = xy’z + xy’z’ + x’y’z + x’y’z’ + xyz + xyz’ + x’yz’
= m5 + m4 + m1+ m0 + m7 + m6 + m2
∴Bentuk Standar : f(x,y,z) = x’y’z’ + x’y’z + x’yz’ + xy’z’ +
xy’z + xyz’ + xyz
∴Bentuk Kanonik : f(x,y,z) = Σm(0, 1, 2, 4, 5, 6, 7)
Hukum
Komplemen

## Slide 3
Bentuk POS-nya = ..........
f(x,y,z) = y’ + xy + x’yz’
f’(x,y,z) = (y’ + xy + x’yz’)’
= y (xy)’ (x’yz’)’ = y(x’+y’)(x+y’+z)
= (x’y+yy’) (x+y’+z) = yxx’+ yy’x + yx’z
= x’yz
(f’(x,y,z))’ = (x’yz)’ = x + y’ + z’
∴ Bentuk Standar : f(x,y,z) = x + y’ + z’
∴ Bentuk Kanonik : f(x,y,z) = ΠM(3)
Hukum
De Morgan

## Slide 4
Latihan :
Nyatakan Fungsi Boolean f(x,y,z) = x + y’z dalam SOP
Jawab :
f(x,y,z) = x . (y+y’) . (z+z’) + (x+x’) . y’z
= (xy+xy’) (z+z’) + xy’z + x’y’z
= xyz + xyz’ + xy’z + xy’z’ + xy’z + x’y’z
= xyz + xyz’ + xy’z + xy’z’ + x’y’z
= m7 + m6 + m5 + m4 + m1
= Σm(1, 4, 5, 6, 7)

## Slide 5
Latihan lagi...
Nyatakan Fungsi Boolean f(x,y,z) = x’y’z + xz + yz dalam SOP
Jawab:
f(x,y,z) = x’y’z + xz + yz
= x’y’z + x. (y+y’) . z + (x+x’) . yz
= x’y’z + xyz + xy’z + xyz + x’yz
= m1 + m3 + m5 + m7
= Σm(1, 3, 5, 7)
Hukum
Idempoten

## Slide 6
Latihan terus...
Nyatakan Fungsi Boolean f(w,x,y,z) = wxy + yz + xy dalam SOP
Jawab:
f(w,x,y,z) = wxy + yz + xy
= wxy.(z+z’) + (w+w’)(x+x’). yz + (w+w’). xy.(z+z’)
= wxyz + wxyz’ + (wx+wx’ + w’x+w’x’)yz +
(wxy+w’xy)(z+z’)
= wxyz + wxyz’ + wxyz + wx’yz + w’xyz +
w’x’yz + wxyz + wxyz’ + w’xyz + w’xyz’
= wxyz + wxyz’ + wx’yz + w’xyz + w’x’yz + w’xyz’
= m15 + m14 + m11 + m7 + m3 + m6
= Σm(3, 6, 7, 11, 14, 15)

## Slide 7
Nyatakan Fungsi Boolean f(x,y,z) = (x+z)(y’+z’) dalam POS
Jawab :
Fungsi Boolean asumsi sudah dalam bentuk POS
f(x,y,z) = (x+z)(y’+z’)
= (x+yy’+z)(xx’+y’+z’)  Komplemen
= (x+y+z)(x+y’+z)(x+y’+z’)(x’+y’+z’)  distributif
= M0 . M2 . M3 . M7
= ΠM(0,2,3,7)
Sekarang latihan POS

## Slide 8
Sekarang latihan POS
Nyatakan Fungsi Boolean f(x,y,z) = xy + x’z dalam POS
Jawab:
f(x,y,z) = xy + x’z
= (xy + x’)(xy + z)
= (x + x’)(y + x’)(x + z)(y + z)
= (x’ + y)(x + z)(y + z)
Suku-1  x’ + y = x’ + y + zz’
        = (x’ + y + z) (x’ + y + z’)
Suku-2  x + z = x + z + yy’
= (x + y + z) (x + y’ + z)
Suku-3  y + z = xx’ + y + z
= (x + y + z) (x’ + y + z)
Hukum Distributif
kemudian 

## Slide 9
f(x,y,z) = (x’+y+z)(x’+y+z’)(x+y+z)(x+y’+z)(x+y+z)(x’+y+z)
= (x’+y+z) (x’+y+z’) (x+y+z) (x+y’+z)
= M4 . M5 . M0 . M2
= ΠM(0, 2, 4, 5)

## Slide 10
Penyederhanaan Fungsi Boolean
Asumsi yang dipakai dalam penyederhanaan :
Bentuk fungsi Boolean yang digunakan adalah SOP
Operasi yang digunakan adalah operasi penjumlahan (+), perkalian (.) dan komplemen (‘)

## Slide 11
Terdapat tiga cara dalam penyederhanaan fungsi Boolean :
Cara Aljabar
Bersifat trial and error (tidak ada pegangan)
Penyederhanaan menggunakan aksioma-aksioma dan
teorema-teorema yang ada pada aljabar Boolean
2. Peta Karnaugh
 Mengacu pada diagram Venn
 Menggunakan bentuk-bentuk peta Karnaugh
3. Metoda Quine-McCluskey
 Penyederhanaan didasarkan pada hukum distribusi
 Eliminasi Prime Implicant Redundant

## Slide 12
Contoh Penyederhanaan Dengan Aljabar :
Sederhanakanlah fungsi Boolean f(x,y) = x’y + xy’ + xy
Jawab:
f(x,y) = x’y + xy’ + xy
= x’y + x . (y’+y)  Distributif
= x’y + x . 1  Komplemen
= x’y + x  Identitas
= (x’+x)(x+y)  Distributif
= 1 . (x+y)  Komplemen
= x+y  Identitas

## Slide 13
Contoh Penyederhanaan dengan Peta Karnaugh (K-Maps) :
Metode Peta Karnaugh (atau K-maps) merupakan metode grafis untuk menyederhanakan fungsi Boolean.
Metode ini ditemukan oleh Maurice Karnaugh pada tahun 1953. Peta Karnaugh adalah sebuah diagram / peta yang terbentuk dari kotak – kotak (berbentuk bujursangkar) yang bersisian.

## Slide 14
Peta karnaugh merupakan sekumpulan kotak-kotak yang diberi nama sedemikian rupa berdasarkan nama variabelnya dan Diletakkan sedemikian rupa pula sehingga dapat mengeliminasi beberapa tabel jika kotak itu digabung.
Jumlah kotak tergantung banyaknya variabel input. Jika ada sebanyak n input maka ada 2n kombinasi input, maka sebanyak itu pula kotak yang dibutuhkan. Tiap kotak merepresentasikan sebuah minterm
Dalam peta karnaugh dikenal istilah tetangga dekat. Yang dimaksud dengan tetangga dekat adalah kotak-kotak yang memiliki satu atau lebih variabel yang sama atau kotak-kotak yang terletak dalam satu atau lebih bidang yang sama.
Yang dimaksud dengan bidang adalah sekumpulan kotak yang sudah diberi nama berdasarkan variabel inputnya

## Slide 15
Peta Karnaugh dapat dibentuk :
Peta Karnaugh dengan dua peubah/ variabel
Peta Karnaugh dengan tiga peubah/ variabel
lanjutkan
y
x
 | 0 | 1
0 | x’y’ | x’y
1 | xy’ | xy
 | 0 | 1
0 | m0 | m1
1 | m2 | m3
y
x
 | 00 | 01 | 11 | 10
0 | x’y’z’ | x’y’z | x’yz | x’yz’
1 | xy’z’ | xy’z | xyz | xyz’
 | 00 | 01 | 11 | 10
0 | m0 | m1 | m3 | m2
1 | m4 | m5 | m7 | m6
yz
x
yz
x
2 variabel input = 4 kotak

## Slide 16
3. Peta Karnaugh dengan empat peubah/ variabel
 | 00 | 01 | 11 | 10
00 | w’x’y’z’ | w’x’y’z | w’x’yz | w’x’yz’
01 | w’xy’z’ | w’xy’z | w’xyz | w’xyz’
11 | wxy’z’ | wxy’z | wxyz | wxyz’
10 | wx’y’z’ | wx’y’z | wx’yz | wx’yz’
yz
wx
 | 00 | 01 | 11 | 10
00 | m0 | m1 | m3 | m2
01 | m4 | m5 | m7 | m6
11 | m12 | m13 | m15 | m14
10 | m8 | m9 | m11 | m10
yz
wx

## Slide 17
Penyederhanaan Dengan K-Map 2 Variabel
Sederhanakanlah persamaan:
f(x,y) = x’y + xy’ + xy
Jawab:
Sesuai dengan bentuk tabel minterm, maka 3 kotak dalam
K-Map 2 variabel, diisi dengan 1 :
 | 0 | 1
0 |  | 1
1 | 1 | 1
y
x

## Slide 18
Selanjutnya kelompokkan semua 1 yang ada dengan membuat kumpulan kotak atau persegi panjang dengan jumlah sel bujursangkar kecil sebanyak 2n
n = 0, 1, 2, 3, dst
Buat kelompok yang sebesar-besarnya
 | 0 | 1
0 |  | 1
1 | 1 | 1
y
x
A
B

## Slide 19
Cara menentukan bentuk sederhana dari hasil pengelompokan adalah :
- Carilah variabel yang memiliki nilai yang sama (tidak
berubah) dalam kelompok tersebut, sebagai contoh:
Pada kelompok A adalah variabel y dengan nilai 1
Pada kelompok B adalah variabel x dengan nilai 1
- Tentukan bentuk hasil pengelompokan Kelompok A adalah y,
dan kelompok B adalah x, sehingga hasil bentuk sederhana
dari contoh di atas :
f(x,y) = x’y + xy’ + xy = kelompok A + kelompok B
= x + y

## Slide 20
Penyederhanaan Dengan K-Map 3 Variabel
Sederhanakanlah persamaan berikut :
f(x,y,z) = x’y’z’ + x’y’z + x’yz + x’yz’ + xy’z’ + xyz’
Jawab :
 | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 |  |  | 1
yz
x
x’
z’
Sehingga : f(x,y,z) = x’ + z’

## Slide 21
Latihan lagi...
Sederhanakan lagi fungsi Boolean :
f(x,y,z) = xyz + xyz’ + xy’z + x’yz + x’yz’ + xy’z’ + x’y’z’
Jawab :
 | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 1 |  | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
yz
x
x
Z’
y
Sehingga : f(x,y,z) = x + y +z’

## Slide 22
Penyederhanaan Dengan K-Map 4 Variabel
Sederhanakanlah fungsi Boolean berikut:
f(w,x,y,z) = Σm(0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)
Jawab:
 | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 1 | 1 | 1 | 1
01 | 1 |  |  | 1
11 | 1 | 1 |  | 1
10 | 1 | 1 | 1 | 1
x’
z’
wy’
Sehingga : f(w,x,y,z) = x’ + z’ +wy’
yz
wx

## Slide 23
Selamat Belajar