## Slide 1: Aljabar Boolean
Seorang matematikawan Inggris, George Boole pada Tahun 1854 menemukan Aturan dasar logika yang disebut Aljabar Boolean

## Slide 2
don’t care
Merupakan kondisi dimana nilai yang dihasilkan dgn menggunakan don’t care tidak akan mempengaruhi hasil fungsi sebelumnya.
Don’t care bisa diasumsikan dengan angka 1 atau 0. Biasanya dinotasikan dengan ‘x’ atau ‘d’.
Kondisi don’t care bisa diterapkan pada penyederhanaan dengan menggunakan Karnaugh Map.
Ada perbedaan yang sangat mencolok antara penyederhanaan dengan don’t care dan tanpa don’t care.
Jika kita melakukan penyederhanaan dengan don’t care maka hasil yang diperoleh akan lebih sederhana dibandingkan penyederhanaan tanpa don’t care.
Pa Rach kurang begitu suka dengan don’t care 

## Slide 3
Bentuk SOP:
- Nilai X yang masuk ke dalam kelompok akan bernilai 1
Nilai X yang tidak masuk ke dalam kelompok akan
bernilai 0
Bentuk POS:
Nilai X yang masuk ke dalam kelompok akan bernilai 0
Nilai X yang tidak masuk ke dalam kelompok akan
bernilai 1

## Slide 4
Contoh:
  – f(w,x,y,z) = Σm(0,1,3,5,6,7,11)
  – d(w,x,y,z) = Σm(4,15)
 | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 1 | 1 | 1 | 
01 |  | 1 | 1 | 1
11 |  |  |  | 
10 |  |  | 1 | 
yz
wx
Tanpa don’t care
 | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 1 | 1 | 1 | 
01 | x | 1 | 1 | 1
11 |  |  | x | 
10 |  |  | 1 | 
yz
wx
don’t care
f(w,x,y,z) = x’yz + w’z + w’x’y’ + w’xy
f(w,x,y,z) = w’x + yz + w’y’

## Slide 5
Contoh lagi :
f(w,x,y,z) = Σm(1,3,7,11,15)
d(w,x,y,z) = Σm(0,2,5)
 | 00 | 01 | 11 | 10
00 | x | 1 | 1 | x
01 |  | x | 1 | 
11 |  |  | 1 | 
10 |  |  | 1 | 
yz
wx
yz
w’z
Hasil penyederhanaan :
f(w,x,y,z) = w’z + yz
Bentuk SOP

## Slide 6
Bentuk POS
 | 00 | 01 | 11 | 10
00 | x | 1 | 1 | x
01 | 0 | X | 1 | 0
11 | 0 | 0 | 1 | 0
10 | 0 | 0 | 1 | 0
yz
wx
z
w’+ y
Hasil penyederhanaan :
f(w,x,y,z) = z(w’+y)

## Slide 7
Penyederhanaan-McCluskey
Metoda Quine McCluskey digunakan untuk menyederhanakan fungsi Boolean dengan 4 atau lebih variabel
Algoritma :
Buat 2 kolom yaitu kolom Desimal berdasarkan kanoniknya dan Biner berdasarkan midterm
Kelompokkan suku-suku berdasarkan jumlah digit 1
Kombinasikan suku-suku tersebut dengan kelompok lain yang
jumlah digit 1 - nya berbeda satu. Maka diperoleh bentuk
prime yang lebih sederhana
4. . Lakukan lagi untuk kombinasi suku-suku tersebut dengan
kelompok lain yang jumlah digit 1 - nya berbeda satu.
5. Mencara Prime-Implicant yaitu kandidat untuk hasil
penyederhanaan fungsi (biasanya dalam bentuk alfhabet)
Tentukan tabel untuk prime-implicant
Sesuaikan...

## Slide 8
Contoh :
Sederhanakanlah fungsi Boolean dibawah ini :
F = Σm(0, 1, 2, 8, 10, 11, 14, 15)
Buat 2 kolom yaitu kolom Desimal berdasarkan kanoniknya dan Biner berdasarkan midterm
Desimal | Biner
0 | 0000
1 | 0001
2 | 0010
8 | 1000
10 | 1010
11 | 1011
14 | 1110
15 | 1111

## Slide 9
 | w | x | y | z
0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | 0 | 0 | 1 | 0
8 | 1 | 0 | 0 | 0
10 | 1 | 0 | 1 | 0
11 | 1 | 0 | 1 | 1
14 | 1 | 1 | 1 | 0
15 | 1 | 1 | 1 | 1
2. Kelompokkan suku-suku berdasarkan jumlah digit 1
Jumlah digit 1 | Desimal
0 | 0
1 | 1, 2, 8
2 | 10
3 | 11, 14
4 | 15

## Slide 10
 | w | x | y | z
0,1 | 0 | 0 | 0 | -
0,2 | 0 | 0 | - | 0
0,8 | - | 0 | 0 | 0
2,10 | - | 0 | 1 | 0
8,10 | 1 | 0 | - | 0
10,11 | 1 | 0 | 1 | -
10,14 | 1 | - | 1 | 0
11,15 | 1 | - | 1 | 1
14,15 | 1 | 1 | 1 | -
3. Kombinasikan suku-suku tersebut dengan kelompok lain yang jumlah digit 1 - nya berbeda satu. Maka diperoleh bentuk prime yang lebih sederhana
 | w | x | y | z
0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | 0 | 0 | 1 | 0
8 | 1 | 0 | 0 | 0
10 | 1 | 0 | 1 | 0
11 | 1 | 0 | 1 | 1
14 | 1 | 1 | 1 | 0
15 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 11
 | w | x | y | z
0,2,8,10 | - | 0 | - | 0
0,8,2,10 | - | 0 | - | 0
10,11,14,15 | 1 | - | 1 | -
10,14,11,15 | 1 | - | 1 | -
 | w | x | y | z
0,1 | 0 | 0 | 0 | -
0,2 | 0 | 0 | - | 0
0,8 | - | 0 | 0 | 0
2,10 | - | 0 | 1 | 0
8,10 | 1 | 0 | - | 0
10,11 | 1 | 0 | 1 | -
10,14 | 1 | - | 1 | 0
11,15 | 1 | - | 1 | 1
14,15 | 1 | 1 | 1 | -
4. Lakukan lagi untuk kombinasi suku-suku tersebut dengan kelompok lain yang
jumlah digit 1 - nya berbeda satu.

## Slide 12
 | w | x | y | z | 
0,1 | 0 | 0 | 0 | - | A
0,2 | 0 | 0 | - | 0 | 
0,8 | - | 0 | 0 | 0 | 
2,10 | - | 0 | 1 | 0 | 
8,10 | 1 | 0 | - | 0 | 
10,11 | 1 | 0 | 1 | - | 
10,14 | 1 | - | 1 | 0 | 
11,15 | 1 | - | 1 | 1 | 
14,15 | 1 | 1 | 1 | - | 
 | w | x | y | z | 
0,2,8,10 | - | 0 | - | 0 | B
0,8,2,10 | - | 0 | - | 0 | 
10,11,14,15 | 1 | - | 1 | - | C
10,14,11,15 | 1 | - | 1 | - | 
5. Menentukan Prime-Implicant yaitu kandidat untuk hasil penyederhanaan
fungsi (biasanya dalam bentuk alfhabet)
Prime-implicanti
Prime-implicant

## Slide 13
 | 0 | 1 | 2 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15
A | x | x |  |  |  |  |  | 
B | x |  | x | x | x |  |  | 
C |  |  |  |  | x | x | x | x
 | w | x | y | z | 
0,1 | 0 | 0 | 0 | - | A
0,2 | 0 | 0 | - | 0 | 
0,8 | - | 0 | 0 | 0 | 
2,10 | - | 0 | 1 | 0 | 
8,10 | 1 | 0 | - | 0 | 
10,11 | 1 | 0 | 1 | - | 
10,14 | 1 | - | 1 | 0 | 
11,15 | 1 | - | 1 | 1 | 
14,15 | 1 | 1 | 1 | - | 
 | w | x | y | z | 
0,2,8,10 | - | 0 | - | 0 | B
0,8,2,10 | - | 0 | - | 0 | 
10,11,14,15 | 1 | - | 1 | - | C
10,14,11,15 | 1 | - | 1 | - | 
6. Tentukan tabel untuk prime-implicant

## Slide 14
 | 0 | 1 | 2 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15
A | x |  |  |  |  |  |  | 
B |  |  |  |  | x |  |  | 
C |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 0 | 1 | 2 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15
A | x | x |  |  |  |  |  | 
B | x |  | x | x | x |  |  | 
C |  |  |  |  | x | x | x | x
7. Sesuaikan...
f = A + B + C
= w’x’y’ + x’z’ + wy

## Slide 15
Selamat Belajar